## Slide 1: FPGA数字电路设计简介 ---基于原理图的设计
白龙
安静飞行器实验室（LNA）

## Slide 2: 相关信息
本次数字电路设计实验，作为本学期《电路与电子学》课程设计的一部分，占课程分数的10%
助教邮箱：bailong211@pku.edu.cn
实验室：工学院一号楼419室

## Slide 3: 实验1 基本逻辑门电路
实验内容：利用开关sw(1:0)作为输入信号，分别经过六种基本门电路，并采用ld(5:0)作为输出显示
需掌握的内容：ISE基本设计流程（基于原理图），器件配置，原理图的连线方法

## Slide 4: ISE基本设计流程
新建工程文件（File->New Project）
第一页：输入工程文件名，并选择”Top-level source type ”为Schematic
第二页：Family选择Spartan3E，Device选择XC3S100E，Package选为CP132，Speed选择-4，Preferred language选择Verilog，其他保持默认值
第三页：点击Finish

## Slide 5: ISE基本设计流程
新建原理图文件（Schematic）
在Hierarchy区域右击，选择New Source（确保View选
项选择为Implementation）
Source type选择 Shematic，输入文件名
点击Finish完成

## Slide 6: ISE基本设计流程
原理图设计方法
Zoom In, Create IO Markers, Net, Add Symbol,
Add wire, Check Schematic, Save, Create Schematic Symbol

## Slide 7: ISE基本设计流程
原理图仿真方法
View选择Simulation，右击空白区域，选择
New Source
Source type 选择Verilog Test Fixture，输入
文件名，选择欲仿真的模块
单机Finish完成

## Slide 8: ISE基本设计流程
Verilog Test Fixture范例

## Slide 9: ISE基本设计流程
Verilog Test Fixture范例

## Slide 10: ISE基本设计流程
Basys2Board.ucf 文件规定了：
8个手动开关---sw(7:0)
4个按钮开关---btn(3:0)
8个LED显示灯---ld(7:0)

## Slide 11: ISE基本设计流程
设计顶层模块
导入ucf文件
Synthesize, Implement Design, Generate Programming File…

## Slide 12: 器件配置
Diligent Adept 软件的使用
对FPGA进行编程（选择bit文件，再点击
Program）

## Slide 13: 实验2 开关控制
实验内容： 通过8个开关（sw(7:0)）分别控制8个LED指示灯的亮暗
需掌握的内容：电路查错，buffer

## Slide 14: 实验3 7段数码管的显示
实验内容：通过开关sw(4:0)的输入，在7段数码管上显示所输入的数值（16进制数）
需掌握的内容：7段数码管，组合逻辑电路的设计

## Slide 15: 7段数码管
7段LED显示灯共同显示一个16进制数（0-9，A-F）
低电平有效---0表示“亮”，1表示“暗”

## Slide 16: 7段数码管
共阳极和共阴极

## Slide 17: 7段数码管
显示：

## Slide 18: 7段数码管
X(3) | X(2) | X(1) | X(0) | a
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 19: 7段数码管

## Slide 20: 组合逻辑电路的实现
多输入与（或）门的使用
连线的另一种方式---Add Net Name

## Slide 21: 组合逻辑电路的实现
Basys2Board.ucf 文件规定了：
a_to_g(6:0) （低电平有效）点亮/灭7段数码 管中的一个LED管（最高位对应a管）
an(3:0) （低电平有效）分别控制四个数码
管的开/关
dp（低电平有效）控制小数点的显示与否

## Slide 22: 作业1（3分）
完成7段数码管的组合逻辑电路设计，要求如下：
1） 四路开关sw(3:0)作为一个16进制数的输入
2）同时点亮所有四个7段数码管，显示内容为我们通过开关所指定的那个数（0-9，A-F）
3）不显示小数点

## Slide 23: 实验4 计数器的使用
实验内容：采用计数器对时钟进行分频
需掌握内容：计数器（或其他原理图模块）的使用方法
Clk代表时钟信号（50 MHz）

## Slide 24: 作业2（3分）
利用时钟分频实现跑马灯电路，要求如下：
1）按照顺序（从低位到高位）依次点亮8个LED 指示
灯 (ld0->ld1->…->ld7->ld0->ld1->…)
2）按下四个btn开关中的任何一个可以复位跑马灯
3）可以使用（推荐使用）原理图库中的其他模块
但不允许使用任何语言或内存模块

## Slide 25: 实验5 内存模块的使用
实验内容：创建一块内存，并利用它实现跑马灯电路
需掌握的内容：利用IP (Core Generator & Architecture Wizard)生成一块内存

## Slide 26: 内存模块的生成
第一步：选择New Source，Source type选择IP (Core Generator & Architecture Wizard)，输入文件名
第二步：展开Memories & Storage Elements，并进一步展开RAMs & ROMs，选择Distributed Memory Generator并点击Next
第三步：点击Finish

## Slide 27: 内存模块的生成
第四步：输入数据的个数(Depth,大于等于16）和数据的宽度（Width,大于等于1），Memory Type选择ROM，Next
第五步：再Next
第六步：载入COE文件，COE用来文件初始化内存，点击Generate，完成

## Slide 28: COE文件格式
可以用记事本编辑，保存时后缀名取为.coe即可
第一行内容为：
MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=16;
第二行内容为：
MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=
第三行开始每行一个数据 ，用（英文）逗号“,”结束
文件中的数据个数要等于之前指定的数据个数
最后一行数据以（英文）分号结束

## Slide 29: COE文件范例

## Slide 30: 作业3（4分）
综合性设计，要求如下：
利用四个7段数码管显示四个不同数字（显示内容为学号后四位）

## Slide 31: 补充题目（不做要求，感兴趣的同学可以试验一下）
1）利用四个7段数码管显示四个不同数字
2）开辟一块内存，其内容为包含显示自己学号后四位数字所需的信息
3）开辟另外一块内存，其内容为密钥(Key)
4）利用密钥对学号信息进行加密，并显示在四个7段数码管上
5）再利用同样的密钥对已加密信息进行解密，并将解密后的内容（即学号后四位）显示在数码管上
6）利用一个开关来控制显示已加密/已解密的信息
7）加密/解密采用异或密码，具体内容参见（维基，异或密码）

## Slide 32: 异或密码
加密：
1001010101
nor 0011111111
= 1010101010
Digit
Key
Coded

## Slide 33: 异或密码
解密：
1010101010
nor 0011111111
= 1001010101
Coded
Key
Decoded